ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

| Данный прибор соответствует Указанию 73/23/СЕЕ по эксплуатации |
| --- |
| приборов низкого напряжения и Указанию | 89 /336 СЕЕ о |
| электромагнитной совместимости. Все наши приборы были |
| подвержены | тщательным испытаниям и имеют гарантийный |
| срок 24 месяца для дефектов изготовления. Гарантийный срок |
| начинается с даты приобретения прибора, указанной на товарном |
| чеке, выданном Продавцом в момент получения прибора.Фирма- |
| производитель обязуется исправить или заменить бесплатно те |
| части, которые в период гарантийного срока оказались деффектного |
| изготовления.Несправности, | не | относящиеся к дефектам |
| материала или изготовления, будут рассмотрены в нашем центре |
| техобслуживания.В этом случае оплата производится в зависимости |
| от результата проверки . Из условий гарантии исключены: |
| случайные | повреждения, | нанесенные при транспортировке, |
| повреждения, допущенные по небрежности, | при | неправильной |
| эксплуатации и установке в результате несоблюдения Инструкции |
| по установке и эксплуатации прибора. Гарантия теряет свою |
| силу в случае ремонта и поломки прибора неуполномоченными |
| третьими |  | лицами. Исключается | замена | прибора | или |
| продление гарантийного срока в случае поломки в результате |
| самостоятельного ремонта. Ремонт | производится | в | одном |
| из наших Уполномоченных центров техобслуживания . | за | счет |
| Транспортировка до центра техобслуживания- |  |  |
| клиента. Настоящий гарантийный талон, заполненный во всех его |
| частях, и товарный чек,подтверждающий покупку, должны быть |
| продемонстрированы техническому персоналу, | ответственному за |
| ремонт прибора или приложены к прибору при пересылке, | в том |
| случае, если центр техобслуживания расположен на значительном |
| расстоянии. |  | В условия гарантии не входит профилактическая |
| чистка компонентов прибора. | Фирма -производитель не несет |
| ответственность за возможные убытки в отношении людей или |
| предметов, | понесенны в результате неправильной установки или |
| эксплуатации прибора. Недействителен за пределами | страны. |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Пересылке не подлежит

ПРИБОР

МОДЕЛЬ

№ ИЗДЕЛИЯ

ДАТА ПОКУПКИ

ПОКУПАТЕЛЯ

Печать и подпись Продавца

СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ СЕРВИСНЫХ

ЦЕНТРОВ ПО ГАРАНТИЙНОМУ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ:

Москва

ООО «НовогазТрейд»

Заводское шоссе дом, 9А

тел. 499/713-49-91

Санкт-Петербург

ООО «ТЕХНОДОМ»

пр. Стачек, 57

тел. 812/308-60-68

Эксклюзивный дистрибьютор в России компания  ООО«ТЕХНОДОМ»

Санкт-Петербург, пр. Стачек, 57

тел. +7812/308-60-68, +79219456218

Производитель

BARTOLINI S.R.L.

Виа Дж.ди Витторио,19- 06038 Спелло (Перуджа)- Италия

Тел.+39 0742 301904 – Факс + 39 0742 651343

www.bartolini-system.com / e-mail:bartolini@bartolini-system.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНФРАКРАСНЫЕ ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Мод.    PULLOVER I/PULLOVER I TURBO PLUS

PRIMAVERA I/PRIMAVERA I TURBO PLUS/ BELLAI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Газовые инфракрасные обогреватели:Мод.

PULLOVER I TURBO/ PRIMAVERA I TURBO

Газовые инфракрасные обогреватели с тепловентилятором:Мод.

| PULLOVER I TURBO PLUS/ PRIMAVERA I TURBO |
| --- |
| Используемое топливо: | Газ ........ | с давлением 28-30 | мбар |
| Номинальная мощность: | ................. | 4,2 | кВТ |  |
| Номинальный расход:..................... |  | 300 | Гц |  |

При эксплуатации печей используется газ GPL C давлением в 30 мбар. Изготовитель: BARTOLINI S.R.L. Виа Дж.ди Витторио,19 - 06038 Спелло(Перуджа)- Италия

ПРИМЕЧАНИЯ

- Использовать прибор строго следуя инструкции, внимательно ознакомиться с инструкцией, хранить инструкцию в надежном месте.

- Данный прибор должен быть снабжен резиновым шлангом и регулятором давления, соответствующими действующим нормативным требованиям; в случае, если указанные компоненты отсутствуют, обращаться к ближайшему поставщику газовых баллонов или к вашему уполномоченному поставщику.

- Использовать прибор только в достаточно проветриваемых помещениях.

- Данный прибор не рекомендуется использовать в подвалах, ванных, спальнях, трейлере, и автoдaче. Рекомендуется устанавливать прибор в помещениях с объемом не менее 20 куб.м на кВт номинальной мощности в жилых помещениях, не менее 10 куб.м на кВт для других помещений.

- Данный прибор выбрасывает в окружающую среду продукты переработки газа.

- Защитная решетка прибора служит для защиты от возможных ожогов и пожаров. Не рекомендуется эксплуатация прибора при отсутствии какого-либо составляющих частей.

- РЕШЕТКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ ГАРАНТИЕЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ И ИНВАЛИДОВ.

- НЕ СТАВИТЬ и НЕ ВЕШАТЬ на печь предметы одежды и другие предметы, так как это может привести не только к пожару, но и к поломке прибора.

- НЕ ПЕРЕМЕЩАТЬ печь из одного помещения в другое во время работы.

- НЕ СТАВИТЬ прибор близко к стене или перед занавесками т.д...

- УСТАНАВЛИВАТЬ печь всегда в направлении к центру помещения.

- Рекомендуется принять особенные меры предосторожности в том случае, если вблизи печи находятся дети, собаки и т.д, которые могут ударить или уронить прибор.

- Следует соблюдать следующие расстояния установки печи около стен:20 СМ от боковых стенок, 150 см от передней стенки.

| Регуляторы давления: шланги и стягивающие кольца. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УБЕДИТЬСЯ в том, | Что резиновый шланг плотно прилегает к трубке баллона и хорошо |
| зафиксирован | стягивающими | кольцами, |  | которые соответствуют | нормам | UNI-CIG/140. |
| Периодически | контролировать | состояние | резинового шланга. | В | случае |  | повреждения |
| шланг | подлежит | замене | на | шланг, | также соответствующий | действующим | нормам | и |
| длиной | 100мм. | Рекомендуется профилактическая замена шланга каждые | 5 | лет. | Во время |
| 3 подключения(согласно норме | UNI-CIG/7131) | фиксированного регулятора | давления | типа В | 0 |
| мбар(в соответствии с нормой | UNI-CIG/7141) | к баллону нельзя сгибать или перекручивать шланг. |  |

Утечка газа определяется по запаху.

При малейшем подозрении на утечку газа закрыть кран баллона. Открыть окна и проветрить помещение. НЕ отсоединять регулятор давления. Выключить электрический свет и огонь. Если подозрение на утечку газа подтвердилось, перекрыть газ и обратиться к специализированным специалистам. Перед включением печь должна быть тщательно проверена квалифицированными специалистами. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ спичками или зажигалками для определения наличие утечки газа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

-Газовый баллон

Для моделей BELLA I/PULLOVER I/ PULLOVER I TURBO/ PULLOVER I TURBO PLUS / PRIMAVERA I рекомендуется газовый баллон максимального объема 27л. Не производить замену баллона в присутствии открытых источников огня. Газовый баллон должен находиться только в вертикальном положении. Если вы используете стягивающие кольца на шурупах, убедитесь в наличии прокладки и в ее хорошем состоянии. В противном случае прокладку рекомендуется заменить. Для того, чтобы установить баллон в корпус печи, необходимо снять заднюю стенку корпуса(которая при транспортировке была повернута во внутрь корпуса) с крюков, открутив шуруп. Установить баллон во внутрь корпуса печи и вновь подвесить на крюки заднюю стенку. Запрещается переворачивать баллон в целях более полного использования оставшегося газа.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРОВ НА ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧАХ.

Неприятный запах появляется только на начальной стадии эксплуатации прибора. Мод. BELLA I/PULLOVER I/ PULLOVER I TURBO/ PULLOVER I TURBO PLUS/ PRIMAVERA I

Открыть кран газового баллона. Нажать рукоятку и повернуть ее до положения MINIMO (маленький факел и белый кружок) и держать ее в положении нажима 15-20 сек. Затем не отпуская рукоятки нажать один или более раз кнопку пъезо до возгорания пускового пламени и зажигания центральной пластинки . Держать рукоятку в нажатом состоянии еще 15-20 сек. Если пусковое пламя остается зажженным, то печь считается включенной. Если пламя погасло, процедуру повторить.  Если Вы желаете зажечь дополнительные пластинки, повернуть рукоятку до положения MEDIA (средний нагрев ,включены 2 пластинки) или MASSIMO (максимальный нагрев, включены 3 пластинки). Для выключения печи достаточно перекрыть кран газового баллона. После включения печи пусковое пламя останется зажженным в независимости от положения рукоятки. Все наши печи оснащены предохранительным устройством, которое в случае необходимости автоматически выключает печь, если процент углекислого газа в окружающей среде достигает 1.5%. Перед тем, как вновь включить печь, необходимо охладить ее и проветрить помещение.

ВНИМАНИЕ: При удержании ручки контроля в “утопленном “ положении отменяется работа устройства безопасности. Удостовертесь. что после выполнения необходимых действий вы установили ручку в исходном “высоком” положении.

ГАЗОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

С ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОМ

Электрическое питание

Модели TURBO PLUS оснащены вентилятором с подогревом воздуха, что позволяет увеличить тепловую отдачу на 1000+1000 кВт к номинальной мощности , производимой газовым нагревательным прибором. Подключить вилку 1, «спрятанную» в корпусе печи, к источнику питания 230 вольт -. 50 Гц. Включить электрический переключатель, имеющий 4 позиции (2)

ВЕНТИЛЯТОР ВЫКЛЮЧЕН

ТОЛЬКО ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОР + 1000кВт ВЕНТИЛЯТОР + 2000 кВт

ВНИМАНИЕ

• Не накрывайте включенный прибор, так как это может привести к опасному перегреву и воспламенению.

• Подключать прибор только к зафиксированному источнику питания

• Не включать прибор вблизи ванн, душа, раковин или бассейнов.

• Не класть на нагретую поверхность прибора электрический шнур печи.

• Устанавливать прибор только на пол.

• Устанавливать прибор только в вертикальном положении.

• Не загораживать решетку выхода горячего воздуха и решетку входа.

• Пользователь не должен сам заменять электрический провод прибора.

•Не устанавливать прибор в непосредственной близости к настенной розетке.

• Не устанавливать прибор перед мебелью, занавесями или легко воспламеняющимися предметами.

Уход за обогревателем

- Вытирать пыль с прибора мягкой влажной тряпкой только при его полном отключении от сети и после его полного остывания.

- При чистке не пользоваться абразивными моющими средствами.

- Следить за тем, чтобы отверстие входа и выхода воздуха не забивалось пытью.

- Для чистки прибора пользоваться пылесосом.

- В случае продолжительного простоя накрыть прибор и поместить его в сухое, не пыльное место.

- В случае возникновения затруднений при эксплуатации прибора обращаться к Уполномоченному Продавцу.

Инструкция к монтажу базы.

- Вынуть пластмаcсoвый шуруп «E».

Вставить две шпoнки «C» базы «B» в прямоугольные пазы «D», находящиеся на краю базы «A» до их полного coвпадения.

- Coвмеcтить отверстия обеих чаcтей базу «A» и «B»

и cкрепить их раннее вынутым пластмаccoвым шурупoм «E».

Установка задней стенки

| Для монтажа задней стенки следовать указаниям A, B, C. |
| --- |
| A | Развернуть газовый баллон и установить его в положении, удобном для |
| B | доступа к крану. |
|  | Убедиться в том, что основание баллона установлено строго на гайки |
| C | крепления колес. |
|  | Установить заднюю стенку, вставив крюки в соответствующие отверстия в |

корпусе печи.